Инструкция по укладке нагревательного кабеля   торговой марки   « Russian Heat »

Необходимо выполнить следующее :

* Выбрать систему, соответствующую вашим требованиям по мощности и тепловому обеспечению, руководствуясь таблицей по подбору кабеля.

* Составить чертеж обогреваемой площади, (монтажный план) с указанием расположения греющего кабеля, концевой и соединительной муфт, датчика температуры пола и места подключения к электрической сети. При повреждении греющего кабеля в процессе укладки или в процессе строительных работ это значительно облегчит поиск места повреждения. Необходимо исключить из монтажного плана все элементы  стационарной мебели: ванна, шкаф, плита, холодильник и т.д.

* В стене и напольном покрытии сделать штробу для укладки датчика температуры и  соединительного провода (холодный конец).

* Очистить напольное покрытие  от мусора и острых предметов. Уложите и закрепите теплоизоляцию. Если под вами теплое помещение, то ее допускается не укладывать, но в любом случае лучшим решением является изоляция теплой плиты от бетонного основания, так как она повышает экономичность системы.

* В соответствии с вашим монтажным планом , уложить монтажную ленту и закрепить ее на  подготовленном основании, с расстоянием между полосами 40-80 см.

*Уложить  и закрепить  кабель с соблюдением шага, выбранного вами по таблице. Холодный конец  вывести  в то место, где будет установлен терморегулятор. Холодный конец при необходимости можно удлинить или укоротить, но не повредите греющий кабель. Границей между холодным и горячим кабелем является муфта.

*замерить омическое сопротивление. Омическое сопротивление греющего кабеля должно соответствовать указанному на муфте -5% -+10% или на упаковке.

* В полу необходимо предусмотреть канавку для трубки датчика температуры пола. Трубка фиксируется в канавке  между венцами кабеля с одним перегибом от пола на стену. Отверстие трубки следует закрыть, чтобы предотвратить попадание внутрь раствора.

*Подвести  сетевые выводы, холодный конец системы, выводы датчика температуры в то место, где будет установлен терморегулятор. Сделать  пробное подключение (согласно инструкции по подключению терморегулятора). Потрогать кабель рукой, если он стал нагреваться, то все отключить, и приступить  к следующему этапу.

* Провести  окончательную заливку цементно-бетонной стяжкой толщиной  3-5 см. Следите, чтобы не образовывались воздушные пустоты (они затрудняют теплообмен). Подождите, пока подсохнет.

* После заливки греющего кабеля снова замерить омическое сопротивление.

* Уложить напольное покрытие.

* Включить нагревательный мат после полного затвердевания раствора.  Как правило, первое включение производится как минимум через 25 дней. Раствор должен высохнуть естественным путем, без теплового воздействия.

* Подключить нагревательный мат через терморегулятор к электросети и ждать пока пол полностью прогреется до установленной температуры. Иногда первый прогрев длится до суток.

Помните, что нарушение этих правил может привести к повреждению нагревательного кабеля, терморегулятора и датчика температуры, а так же к выходу системы из строя или не корректной работе.

Внимание !

**Греющий кабель должен применяться согласно рекомендациям производителя.

**Подключение к электропитанию должно производиться квалифицированным специалистом.

**Греющий кабель не должен подвергаться механическому напряжению и растяжению. Греющий кабель запрещается укорачивать и удлинять.

**Необходимо проявлять особую аккуратность, чтобы не повредить греющий кабель в процессе укладки.

**Греющий кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПЭУ и СНиП.

**Не рекомендуется укладывать греющий кабель при температуре ниже -5°С.

Благодарим Вас за покупку данного изделия! Мы уверены, что этот продукт оправдает         Ваши ожидания и принесет тепло и уют в Ваш дом!